## Slide 1
Ampliación Frutas y Verduras
🎯 Objetivo
Se proyecta la construcción de un nuevo dock de recepción en la parte posterior de la cámara T01, con el objetivo de optimizar el flujo de productos dentro del Centro de Distribución (CD).En este contexto, el 100% de la recepción de Frutas y Verduras se realizará en la parte posterior del CD, mientras que los docks actualmente ubicados en el frente quedarán destinados exclusivamente a las operaciones de despacho.
✔️ Alcance del Proyecto
El proyecto incluye:
Ampliación de la nave actual: Su nuevo limite perimetral se encontrará alineado con el dock de congelados (se correrá aproximadamente 14m hacia atrás). Se buscará eliminar las columnas que no sean estructurales y adaptar las dársenas a las columnas restantes.
Nuevo dock: Se construirá un nuevo dock de recepción el cual contará con XX dársenas. Las mismas contarán con puertas levadizas automáticas y rampas móviles. Contara con semáforo interno y externo, identificación de puerta y brazo móvil de iluminación interior.
Playa de maniobra de camiones: Se construirá una playa de maniobra con un declive del 3% hacia el dock y se considerará el correspondiente desagüe pluvial para evitar la acumulación de agua en el punto más bajo. Se colocarán guiadores de carril.
Playa de descarga lateral: Se construirá una playa de descarga lateral la cual se encontrará al NPT del dock y contará con un techo para mantenerla operativa los días de lluvia.
Oficina de recepción: Se construirá una oficina con las siguientes áreas: Área administrativa de recepción, sala de espera de camioneros, sanitarios empleados y sanitarios camioneros, departamento de calidad.
Ampliación de frio alimentario: Se ampliará el frio alimentario disponible mediante la instalación nuevos equipos.
Remodelación Sala de maquinas: En función de la ampliación del frio alimentario, se remodelará la sala de maquina en función de generar vacante física para los equipos.
Instalaciones auxiliares: Se reubicarán los servicios que sean afectados (red de agua, filtros sanitarios, red eléctrica, aire comprimido, etc.)
📅 Fecha Estimada de Finalización
1-jun
👥 Equipo del Proyecto
🗓️ Hitos Principales
Restricciones mayores
Patrocinador | Guillermo Novellino
Líder de proyecto | Nicolás L. Giudice
Equipo técnico | S. Castro (Obras), V. Herrera (Compras), G. Bozzani (MTTO Electromecánico), A. Villalba (MTTO Edilicio), J. Ortiz (Seguridad), I. Alvarez (Telecomunicaciones), I. Maruri (Refrigerados), V. Ortiz (Calidad), D. Gadea (Coordinación de proveedores).
Cliente | Dario Stella (Refrigerados)
Áreas interesadas | Refrigerados, Calidad, Obras, Mantenimiento
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%
Tarea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20%
Tarea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40%
Tarea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%
Tarea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapas Principales
Análisis | Planificación | Ejecución | Monitoreo y Control | Cierre
En proceso |  |  |  | 
Sin datos